## Slide 1: 雷射近視手術 前、中、後保養
諾貝爾醫療集團 執行長
諾貝爾眼科診所 院長
張朝凱

## Slide 2: 你要明白--雷射手術前中後
手術前：
  充份了解手術過程。
  先接受過完整的評估。
  需有精準的驗光確定度數、角膜厚度、瞳孔大小、角膜地圖、角膜弧度、淚液分泌、散瞳後的數度等數據。

## Slide 3: 雷射手術術前十項檢查
散瞳前度數
角膜弧度
眼壓測量
角膜地圖儀
眼鏡度數
最佳矯正視力
角膜厚度
淚液測試
散瞳後度數
眼底鏡檢查
檢查約60分鐘，檢
查完成後，與醫生
討論矯正度數，術
前檢查當天因需散
瞳，故勿騎機車或
開車，盡量搭乘大
眾交通工具。

## Slide 4: 傳統近視手術

## Slide 5: 飛秒激光雷射手術

## Slide 6: 手術後注意事項
手術後當天，可能有稍微流淚、異物感、畏光、視力仍呈現模糊狀態等症狀，無須過度緊張，約4-6小時後會逐漸清晰。
睡覺休息後將會明顯改善，隔天症狀會消失，看遠祼視力在一天後會顯著進步，度數高的人可能會稍慢一些。
術後外出時，戴上護目鏡或平光眼鏡，避免風吹及陽光曝曬，絕不可自行駕車。

## Slide 7: 手術後注意事項
術後用藥：一般會給眼藥水或口服藥。
  類固醇眼藥水：幫助傷口癒合。
  抗生素眼藥水：預防傷口發炎及感染。
  人工淚液：改善眼睛乾澀的狀況。
回診時間：定期回診(通常在術後隔天、一週、二週後一次覆診、滿一個月後可隔二~三週再回診一次直到三個月後視力穩定)

## Slide 8: 術後保養
前三天於夜間睡眠時貼帶眼罩，避免睡眠時壓迫或揉到角膜並需注意個人衛生，盡量避免用雙手觸碰眼睛防止細菌感染或角膜移位。
長期注意事項：
雷射視力矯正，不會增加視網膜剝離，但近視度數高的人是視網膜剝離的高危險群。
眼前飛蚊黑點大量增加，視野產生暗影飄動，或視力突然下降，時好時壞，視物變形時，即有視網膜剝離之可能，須立即治療不可拖延。

## Slide 9: 手術後外出不適應症：
乾眼症
眩光
畏光
視力浮動
眼壓增高

## Slide 10: 手術後後遺症：
欠缺矯正及回歸
過度矯正
不規則散光
角膜混濁
角膜發炎或潰瘍